## Slide 1: HLS_lab
Cholesky Algorithm
111061627 陳佳詳

## Slide 2: Cholesky Algorithm
在線性代數中，Cholesky decomposition是將一個正定的Hermitian矩陣分解成一個下三角矩陣與其共軛轉置之乘積。
優點：提高代數運算效率、Monte Carlo方法等十分有用。

## Slide 3: Cholesky Algorithm

## Slide 4
根據上一頁的通式，可以寫下他的算法來計算

## Slide 5: Run on CPU
CPU execution time is 21390us

## Slide 6: Module1 Baseline
The host program將kernal所需的data通過 PCIe （ Alveo 數據中心加速卡）寫入global momory。
The host program設置kernal的輸入參數。
The host program觸發在 FPGA 上kernel function的執行。
Kernal在需要時從global momory中讀取data並執行所需的計算。
Kernal將data寫回global momory ，並通知host已完成。
The host program從global momory中讀取data到global momory中，並根據需要繼續處理。

## Slide 7: Module2 pipeline
這個module在原本的架構中加入pipeline，透過降低II(initiation interval)，來加快整體的運算時間。

## Slide 8
在原先的baseline中，我們並未加入pipeline，但在合成時他會自動地將計算的loop做pipeline，II=7。
加入#pragma HLS pipeline II=<int> enable_flush rewind
在加入了pragma去做pipeline後，可以降低他的II，使得整體的運算時間下降。

## Slide 9: Module3 datatype
在module3， kernel and host code 會從double調整為float，降低運算量以及儲存量。
As expected, the resource utilization comes down across for both logic and storage

## Slide 10: Module4 dataflow
DATAFLOW pragma 可以啟用task-level的 pipeline，讓函數和迴圈在操作上重疊，增加RTL實現的concurrency，提高整體設計的throughput。
當指定 DATAFLOW pragma 時，HLS 工具會分析sequential函數或迴圈之間的data flow並創建通道 (基於 ping pong RAM 或 FIFO)，允許consumer函數或迴圈在producer函數或迴圈完成之前開始操作。這使得函數或迴圈可以並行操作，減少延遲，提高 RTL 的吞吐量。

## Slide 11
在function中加入#pragma HLS DATAFLOW讓HLS能優化其迴圈。

## Slide 12: Conclusion
Actual results comparing the runs for all modules including execution on the CPU(*):
https://github.com/jiaxianggg-chen/cholesky-algorithm